Глава II. Оценка природных условий и ресурсов. Экологическая оценка.

Градостроительные ограничения.

2.1. Природно-ресурсный потенциал.

2.1.1. Климат.

Характеристика проектируемой территории сельского поселения Сайрановский сельсовет приводится по данным метеостанции Стерлитамак, Справочника по климату СССР (1968 г.), ТСН 23-357-2004 РБ «Климат Республики Башкортостан» (2001 г.) и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Сельское поселение Сайрановский сельсовет располагается в природно-клима-тической зоне Сакмаро-Бельской равнины. Климат наиболее умеренный и влажный.

Климатические параметры холодного периода года

Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С

обеспеченностью 0,98							                      − 42

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С

обеспеченностью 0,98							                      − 38

Средняя месячная относительная влажность воздуха

наиболее холодного месяца, %					                         81

Количество осадков, мм за ноябрь-март				                       165

Средняя скорость ветра, м/с за три наиболее холодных месяца                    4,8

Максимальная глубина промерзания почвы, см, раз в 10 лет                         99

раз в 50 лет	                       139

Климатические параметры теплого периода

Барометрическое давление						                     969,3

Температура воздуха обеспеченностью 0,98				             27,0

Средняя максимальная температура воздуха наиболее

теплого месяца, 0С							                       26,4

Средняя относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %      67

Количество осадков за апрель-октябрь, мм			                        345

Суточный максимум осадков, мм					                          52

Средняя продолжительность охладительного периода, мм                              40

Средняя температура охладительного периода, 0С		                       18,7

Преобладающее направление ветра за июнь-август, м/с	                   южное

Среднее число дней с росой за год				                                     81

Суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность при безоб-лачном небе составляет 5975 МДж/м² за год.

Высота снежного покрова в середине зимы − 20-30 см, а в конце − 30-40 см.

Абсолютный минимум температуры воздуха достигал -47,6С в 1943г.

Абсолютный максимум температуры воздуха достигал 40,5 С в 1952г.

Опасные погодные явления:

Туманы. Среднегодовое число дней с туманом около 28, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа.

Грозы. Дней с грозами среднегодовое число  около 27.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства проектируемая территория относится к климатическому подрайону IB.

Расчетная температура для проектирования отопления − 38ºС (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,98).

Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха меньше 8 ºС) − 208 дней.

Направление ветра определяется той точкой горизонта, откуда ветер дует, скорость ветра дается в м/с.

Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с.

таблица №17

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,1 | 2,8 | 2,4 | 2,8 | 2,6 | 2,3 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,5 |

Среднемесячная скорость ветра изменяется от 1,9 м/с в июле и в августе, до 3,1 м/с - в январе. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,5 м/с.

Преобладающим направлением ветра является южное направление, кроме летнего сезона, для которого преобладающими направлениями являются как южное, так и северное направления.

Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой составляет 5%, равна 7 м/с.

Повторяемость направлений ветра и штиля, %.

таблица №18

| Сезон | Румбы | Штиль |
| --- | --- | --- |
|  | с | св | в | юв | ю | юз | з | сз |  |
| Зима (12,1,2) | 9 | 4 | 2 | 4 | 53 | 18 | 5 | 5 | 26 |
| Весна (3,4,5) | 15 | 9 | 5 | 5 | 30 | 16 | 10 | 10 | 23 |
| Лето (6,7,8) | 20 | 15 | 6 | 7 | 20 | 10 | 11 | 11 | 29 |
| Осень (9,10,11) | 12 | 7 | 3 | 5 | 35 | 18 | 11 | 9 | 25 |
| Год | 14 | 9 | 4 | 5 | 35 | 15 | 9 | 9 | 26 |

Примечание. Данные таблицы представляют собой повторяемость направле-ний ветра, вычисленную в процентах от числа случаев ветров всех направлений, а повторяемость штиля – в процентах от общего числа наблюдений, т.е. суммы чис-ла случаев ветров всех направлений и числа случаев штиля.

2.1.2. Инженерно-геологическая характеристика. Рельеф.

Ишимбайский район расположен в пределах Сакмаро-Бельской равнины. По условиям рельефа Ишимбайский район разделяется на два морфологического района: западное предгорье Южного Урала, пойма и пойменные терассы.

Абсолютные отметки проектируемой территории сельсовета изменяются в пределах от 180 м ближе к устьям р. Селеук на юге, руч. Сунгур-Елга и Кашалга в западной части и до 461м на вершине горы в восточной части.

В геологическом строении территории Ишимбайского района принимают участие коренные породы пермского и неогенового возраста и четвертичные отложения, повсеместно перекрывающие их слоем мощностью от 2-х до 10-20 м, редко 30 м.

Водосодержащими породами являются разнозернистые пески и гравийно-галечные отложения мощностью от 2-5 до 20-30 м.

Водоносный горизонт верхнепермских отложений приурочен к прослоям песчаников, конгломератов, реже известняков и мергелей заключенным в толще пород уфимского яруса. Мощность водосодержащих прослоев колеблется от 0,5 до 5-30 м, глубина залегания чаще всего составляет 20-40 м.

По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые, с минерализацией 0,3-0,5 г/л, с глубиной, величина минерализации увеличивается до 2-3,5 г/л.

Вследствие слабой водообильности водоносный горизонт верхнепермских уфимских отложений не представляют практического интереса для целей водоснабжения.

2.1.3. Гидрография.

Гидрографическая сеть представлена рекой Селеук, которая пересекает территорию сельского поселения с юго-востока на северо-запад и впадает в реку Белую, а также системой её притоков, представляющих собой мелкие речки, имеющие характер ручьев с незначительным водным дебитом, протяженностью менее 50 и менее 10 км.

На территории сельского поселения имеются несколько прудов.

Перечень рек на территории сельского поселения Сайрановский сельсовет

таблица №19

| Водный объект | Длина, км | ВЗ, м | ПЗП, м | БП, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Селеук | 91 | 200 | 40 | 20 |
| р. Хажиновская Шида | 24 | 100 | 40 | 20 |
| р. Шида Сайрановская | 19 | 100 | 40 | 20 |
| Ручьи без названий | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

Весеннее половодье начинается в начале апреля. Наивысшие уровни наступа-ют в конце апреля, иногда в начале мая и удерживаются от нескольких дней до 2-3 суток.

Зимняя межень более устойчивая и более продолжительная с постепенным снижением уровней к концу марта  -  началу апреля.

Основное питание рек снеговое. В период весеннего половодья проходит до 60% годового объема стока, в летний период  - 25% и в зимний  - 15%.

По химическому составу воды рек относятся к гидрокарбонатному классу с преобладанием ионов НСО3, в течение всего года. Минерализация изменяется от 170 мг/л в период весеннего половодья до 700 мг/л в меженный период.

Жесткость воды весной 2,0 – 2,5 мг-экв/л летом и зимой 5-8 мг-экв./л.

В населённых пунктах сельского поселения Сайрановский сельсовет затапливаемых зон нет.

2.1.4. Растительность. Почвы.

Растительность

Растительность района характеризуется чередующимися степными, ковыльно-разнотравными  и кустарниковыми ассоциациями, которые занимают крутые склоны увалов, оврагов и балок.

Почвы

Восточная часть территории района относится к западным передовым хребтам Башкирского (Южного) Урала с абсолютной высотой до 845 м, увлажненным климатом, покрытым широколиственными и березово-осиновыми лесами. Западная часть района находится на Прибельской увалисто-волнистой равнине с незначительно засушливым климатом и лесостепным ландшафтом. Почвы серые, темно-серые лесные и выщелоченные черноземы. Полезные ископаемые представлены месторождениями известняка, щебня, бутового камня, песчано-гравийной смеси.