# Введение

Генеральный план сельского поселения Сайрановский сельсовет Муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан разработан в соответствии с техническим заданием к Муниципальному контракту от 12.07.2013 г. №0101200002313000147-0118228-02 для формирования стратегии и приоритетов развития территории Сайрановского сельского поселения в свете новых подходов, направленных на обеспечение улучшения условий жизни населения и безопасности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при соблюдении необходимого баланса в использовании природных ресурсов.

Необходимость учета множества факторов развития сельского поселения требует анализа современного состояния населённых пунктов и выявления ограничений по их территориальному использованию. С учетом этих ограничений в составе генплана разработано функциональное зонирование территории, которое является основой для последующей разработки Правил землепользования и застройки с установлением режимов и регламентов ее использования.

Генеральный план является основой для последующих стадий градостроительного проектирования (проекты планировки населённых пунктов, зон отдыха и т.д.), схем и проектов землеустройства, схем размещения объектов здравоохранения, рекреации, рабочих проектов инженерной подготовки и благоустройства, а также улучшения автомобильных дорог внутри и между населёнными пунктами.

В проекте анализируются ресурсные возможности территории сельского поселения (природные, социально-территориальные), даются предложения по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры, организации мест отдыха.

Вопросы экономического, социального и территориального развития населённых пунктов рассматриваются в тесной увязке с экологическим состоянием, с традициями и укладом жизни местного населения, спецификой хозяйственной деятельности.

Проектирование выполнялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республи-ки Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008 г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- Санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Цифровая картографическая основа (ЦКО) сельского поселения Сайрановский сельсовет МР Ишимбайский район Республики Башкортостан выполнена ООО «Технология 2000» г. Екатеринбург в 2013 году.

В проекте использованы данные, предоставленные администрацией МР Ишимбайский район, СП Сайрановский сельсовет, данные отраслевых ведомств, Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по РБ в городе Салават  и Ишимбайском районе, Госкомстата МР, ранее выполненные проектные работы (Схема территориального планирования Ишимбайского района, выполняемая ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект», 2011-13 гг.).

Основные задачи работы

Основная задача работы − пространственная организация населённых пунктов сельского поселения методами территориального планирования для рационального использования земель и их охраны, совершенствования инженерной и транспортной инфраструктур, социально-экономического развития, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории, а также создание электронного генерального плана в качестве ресурса ИСОГД на основе новейших компьютерных технологий.

Одна из задач проекта генплана – составление единого комплексного плана развития территории сельского поселения с выделением этапов реализации на ближайшие 10 лет и перспективу до 2033 г.:

на I очередь строительства – до 2023года;

расчетный срок реализации – 2033 год.

Цель и задачи проекта:

− выявление проблем градостроительного развития территорий населённых пунктов сельского поселения и определение условий их решения;

− разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

− определение перечня объектов местного значения и их размещение с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

– составление единого комплексного плана развития территории сельского поселения с выделением этапов реализации на ближайшие 10 лет и перспективу до 2033 г.;

− создание электронного генерального плана в качестве ресурса ИСОГД на основе новейших компьютерных технологий.

Конечная цель проекта генплана связана с разработкой конкретных градостроительных мероприятий по созданию комфортной среды проживания населения в каждом населённом пункте сельского поселения.

Глава I. Существующее положение.

  - Положение населенных пунктов в системе расселения.

Современное использование территории.

Территория сельского поселения Сайрановский сельсовет находится в центральной части МР Ишимбайский район, расположенного в середине Республики Башкортостан. Граничит с запада с Салиховским и Байгузинским сельскими советами, с севера с Петровским, с востока с Кузяновским и с юга – с Верхнеиткуловским сельсоветами.

Административный центр сельсовета – с. Новоаптиково. Территория – 3,6 км2, население – 3201 чел.

В состав Сайрановского сельского совета входят сёла Новоаптиково и Сайраново, деревни Биксяново, Арларово, Маломаксютово и Хазиново.

Административный центр связан с населенными пунктами сельсовета дорога-ми с асфальтобетонным и усовершенствованным покрытием. Действует автобус-ное сообщение между г. Ишимбай и другими сельскими поселениями.

В структуре сельского поселения основной отраслью экономики является агропромышленный комплекс, основные отрасли сельского хозяйства − растениеводство и животноводство. На территории сельсовета для местных нужд − ремонта дорог − ведётся разработка карьеров щебня, песка и гравия.

Рекреационная функция развита слабо – в основном работают детские учреждения сезонного отдыха.

Село Новоаптиково.

Село Новоаптиково − административный центр сельского поселения. Численность населения − 1700 человек, расположено на северо-западной границе территории сельского поселения. Расстояние до райцентра (г. Ишимбай) – 27 км., до ближайшей ж/д станции (Стерлитамак) – 25 км.

Существующая планировочная структура села состоит из двух частей, разделённых 300-метовой долиной реки Селеук – большей юго-западной и меньшей северо-восточной. Въезд в село осуществляется с юго-востока. Общественная зона расположена в юго-западной части села. Функционируют мечеть и церковь.

Действующая производственно-коммунальная зона сложилась в северо-вос-точной части села вдоль обеих сторон дороги, а недействующие ферма КРС и МТМ – при въезде в село с юго-восточной стороны. Имеется карьер по добыче строительного грунта (ПГС) в 2 км северо-восточнее села.

Новые земли, благоприятные для жилищного освоения, отведены с западной стороны села, занятых сельхозугодиями (пашней).

Село Сайраново.

Находится в юго-восточной части территории сельского поселения. Население – 387 человек. Расстояние до райцентра (г. Ишимбай) – 30 км., до центра сельсовета – 8 км., до ближайшей ж/д станции (Салават) – 51 км. Территория деревни ограничена с северо-востока автодорогой районного значения на Арларово, расположенной далее в 0,25 км на северо-восток, с юга-юго-запада − реч. Шида длиной 19 км, с севера − территориями общественного центра, конторы лесхоза, кладбища. Имеется карьер по добыче строительного грунта (ПГС) в 0,25 км  на север от дороги.

Для размещения жилой застройки отведена территория к северу от общественного центра населенного пункта, ныне занятая лугами. Въезд в населенный пункт осуществляется с северо-запада по дороге с асфальтобетонным покрытием.

Деревня Арларово.

Расположена в 0,25 км далее к северо-востоку от д. Сайраново на юго-восточной границе территории сельсовета. Население – 282 человека. Транспортная связь села с центром сельского поселения осуществляется по автодороге районного значения с асфальтобетонным покрытием. Границы села с востока – лесистый склон горы, с запада – д. Сайраново, с юга – санитарно-защитные зоны от реч. Шида, с севера – ВЛ-10 кВ, зернотоком и кладбищей.

Планировочная структура села вытянута вдоль правого берега речки Шида. Развитие деревни предусматривается дальше на северо-восток.

Деревня Биксяново.

Деревня расположена в западной части сельского поселения на расстоянии 2,5 км южнее от с. Новоаптиково, на ответвлении дороги на Сайраново. Вытянута вдоль автодороги районного значения с асфальтобетонным покрытием Ишимбай – Новоаптиково. Население – 534 человека. Въезд в деревню осуществляется с юга. Граничит с запада с пашней, с юга, востока и севера − р. Селеук.

Общественный центр не сложился, элементы его рассредоточены также вдоль автодороги. Территории конторы и МТФ расположены в северной части, МТМ и зернотока – в северо-западной за автодорогой.

Новая жилая застройка предусмотрена в западной части на пахотных землях.

Деревня Маломаксютово.

Деревня расположена на юго-западной границе сельского поселения в 22 км от райцентра. До центра сельсовета 9 км, до ж/дорожной станции Салават – 40 км. Население – 228 человек. Транспортная связь деревни с центром сельского поселения и с райцентром осуществляется по автодороге районного значения с асфальтобетонным покрытием. Границы деревни с юга – территории зернотока,  МТФ и ВЛ-10 кВ, с севера – кладбище, с востока – за р. Селеук земли Верхнеиткуловского сельсовета, с запада – пахотные земли.

Планировочная структура деревни компактная, жилые кварталы с трёх сторон окружают территории сельхозпредприятий. Через деревню в восточном направлении протекают две ручьи – левые притоки р. Селеук. Здания культурно-бытового обслуживания населения расположены по ул. Каран-Елга. Развитие деревни предусматривается на юг за счёт прилегающих лугов.

Деревня Хазиново.

Деревня находится на самой южной границе сельского поселения в 3,75 км по грунтовой дороге к югу от с. Сайраново, в 27 км от райцентра, в 46 км от ж/д станции Салават. Население – 70 человек. Въезд в деревню осуществляется с юга по автодороге с усовершенствованным покрытием через территорию Верхнеиткуловского сельсовета.

Дома на единственной улице расположены по обоим берегам речки − правобе-режного притока р. Хажиновская Шида длиной 24 км, ограничивающей деревню с юга. С востока подступает крутой склон горы, с севера примыкают открытые пространства лугов с ВЛ-10 кВ. Общественных зданий обслуживания населения нет. Развитие деревни предусматривается на север за счёт освоения лугов.

1.2. Существующая застройка.

1.2.1. Жилая застройка.

Сложившаяся жилая застройка населенных пунктов сельского поселения Сайрановский сельсовет представлена малоэтажными жилыми домами усадебного типа с участками площадью от 0,15-0,2 га и до 0,3-0,4 га и зданиями общественного, культурно-бытового назначения, торговли, здравоохранения и образования.

Распределение жилищного фонда по населённым пунктам.

таблица №1

| Наименование населённого пункта | Общая площ. жил. помещ. м2 | Колич-во жилых зданий | В т. ч.: в 1-кв./многокв. домах | Средняя жи-лая обеспе-чённость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь м2 | количество квартир |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Новоаптиково 1700 чел. | 28650,2 | 241 - | 14394,0/ 13923,0 | 241/ 292 | 16,85 м2/чел. |
| с. Сайраново 387 чел. | 7290,1 | 147 - | 6868,6/ 421,5 | 147/ 6 | 18,84 |
| д. Биксяново 534 чел. | 8828,7 | 149 - | 8388,8/ 439,9 | 149/ 6 | 16,53 |
| д. Арларово 282 чел. | 4392,0 | 94 | 4392,0/ - | - | 15,57 |
| д. Маломаксютово 228 чел. | 4511,0 | 84 1 | 4388,0/ 123,0 | 84/ 1 | 19,79 |
| д. Хазиново 70 чел. | 1706,0 | 43 - | 1706,0/ - | 43/ - | 24,37 |
| Всего по сельсовету 3201 чел. | 55378,0 | 758 | 40205,2/ 2358,8 | 758/ 306 | 17,30 м2/чел. |

Средняя жилищная обеспеченность по сельсовету составляет:

55378,0 : 3201 = 17,30 м2/чел.

1.2.2. Общественная застройка.

Территория сельского поселения освоена неравномерно. Это не связано с наличием труднодоступных районов или природными особенностями проектируемой территории – все более или менее крупные населённые пункты расположены вдоль автодорог районного значения с асфальтобетонным покрытием.

В связи со сменой ориентации экономики страны в последние четверть века, как и везде в мире в кризисных ситуациях, идёт процесс постепенного оттока населения из более удалённых малонаселённых мест в поисках работы и социально-бытовых условий и концентрация его в крупных населённых пунктах вблизи мест приложения труда вдоль транспортных магистралей.

В таком свете объяснима ситуация с размещением объектов и учреждений обслуживания населения в сферах образования, здравоохранения, торговли, культуры и предприятий бытового обслуживания в трёх из шести населённых пунктов сельского поселения.

Экспликация существующих зданий общественного назначения и предприятий обслуживания населения представлена на чертеже «Опорный план», а их характеристики приведены в таблице №2.

Село Новоаптиково.

Объекты культурно-бытового обслуживания населения с общественным центром села расположены в большей − юго-западной половине села.

Здесь находятся администрация сельсовета, сельский дом культуры на 250 мест, библиотека на 17,1 тыс. томов, магазины и павильоны смешанной торговли 6 шт., сельская врачебная амбулатория на 20 посещений в смену, общеобразовательная школа на 305 учащихся (фактически обучаются 166), детский сад на 110 мест (посещают 69 детей), узел телефонной связи на 280 номеров, 1 отделение связи, пождепо на 1 автомашину, мечеть и церковь.

С. Сайраново.

Объекты культурно-бытового обслуживания населения размещены в северной части села. Здесь находятся общеобразовательная школа на 65 учащихся (фактически обучаются 56), детский сад на 10 мест (посещают 13 детей), библиотека на 10,6 тыс. томов, почтовое отделение, пождепо на 1 автомашину, контора лесхоза. ФАП на 21 посещение в смену, магазины и павильоны смешанной торговли 2 шт., сельский дом культуры на 180 мест, контейнер узла связи на 128 номеров, дом быта и мечеть расположены в центре села по ул. Надршина.

Д. Биксяново.

Общественный центр деревни не сложился. В южной части находится общеобразовательная школа на 320 учащихся (фактически обучаются 70), библиотека на 9,5 тыс. томов, в северной – ФАП на 21 посещение в смену и мечеть, центре территории расположены сельский дом культуры на 200 мест и контейнер узла связи на 168 номеров, магазины и павильоны смешанной торговли 3 шт. размещены в разных частях.

В остальных населённых пунктах общественные центры также отсутствуют.

Д. Маломаксютово.

Начальная образовательная школа на 12 учащихся (фактически посещают 6 учащихся) расположена в восточной части деревни. СДК на 180 мест находится в западной части ул. Каран-Елга, ФАП на 21 посещение в смену – в центральной части улицы. Магазин и павильон смешанной торговли (2 шт.) также расположены на этой улице. Других объектов обслуживания населения в деревне не имеется.

Д. Арларово.

Начальная образовательная школа на 12 учащихся (посещают 5 учащихся), ФАП на 21 посещение в смену, сельский клуб на 120 мест, детский оздоровительно-образовательный лагерь «Радуга» на 50 мест размещаются в одном здании, которая находится по ул. Пролетарская, 73 в северной части деревни. В деревне имеются также магазин и киоск смешанной торговли.

Д. Хазиново.

В деревнях Хазиново и Маломаксютово магазины смешаной торговли ПО «Шихан» закрыты. Других объектов обслуживания населения в д. Хазиново нет.

Перечень учреждений культурно-бытового обслуживания

населённых пунктов.

таблица  №2

| Наименование | Ед. измер. | Норма обеспеч. на 1 тыс. чел. | Требуемое на существ. численн. населения | Сущ. обеспеч./ фактич. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Новоаптиково. (1700 чел.) |
| МБ ДОУ | мест | 33-34 | 58 | *110/69 | *190 |
| Администр. здание сельсовет | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Общеобразовательная школа | кол. учащ. | 144 | 245 | *305/166 | *125 |
| Спортивный зал при СОШ | м2 пл. пола | 60-80 | 136 | 288 | стандарт |
| Библиотека | тыс. том чит. мест | 6-7,5 5-6 | 10,2-12,75 | 17,1 4 | 228 |
| Клубы сельских поселений на 1-3 тыс. чел. | пос. мест | 300-230 | 510-391 | 250 | 63,9 |
| Магазины продуктов. (100 м2) промтоварн. (200 м2) | м2 торг. площ. | 300 | 510 | 268 | 52,5 |
| Отделение связи на 0,5–6,0 тыс. жит | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Сельск. врачебн. амбулатория | посещ./см. | 20 | 1 | 20 |  |
| Пожарное депо на 1 пож. авто | пождепо | 0,4 | на 2 авто | 1 | 50 |
| АТС на 280 номеров | объект | 1 |  | 1 |  |
| Кладбища 0,7+4,0 га | га | 0,24 | 0,41 |  |  |
| Культовое здание – мечеть | объект | - | по заданию | 1 | 1 |
| Культовое здание – церковь | объект | - | по заданию | 1 | 1 |
| с. Сайраново (387 чел.) |
| Адм. здание (контора лесхоза) | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| МБ ДОУ в здании СОШ | мест | 33-34 | 13 | 10/13 | 77 |
| Общеобразовательная школа | учащ-ся | 144 | 56 | 65/56 | 116 |
| Библиотека | тыс. том чит. мест | 6-7,5 5-6 | 2,9 | 10,6 2 | 365,5 |
| Спортивный зал при СОШ | м2 пл. пола | 60-80 | 31 | 288 | стандарт |
| Клубы сельских поселений 0,2-1,0 тыс. чел. | 1 место | до 300 | 116 | 200 | 172,4 |
| Контейнер узла связи 128 ном | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Отделение связи на 0,5–6,0 тыс. жит | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Дом быта | объект | по задан. | 1 | 1 | 100 |
| Магазины смешан. торговли | м2 торг. пл. | 300 | 116 | 74 | 63,8 |
| ФАП | пос. в смену | 21 | 21 | 21 | 100 |
| Пожарное депо на 1 авто | пождепо | 0,4 | 1 | 1 | 100 |
| Кладбище 4,8 га | га | 0,24 | 0,093 |  |  |
| Культовое здание - мечеть | объект | - | по заданию | 1 | 1 |
| д. Биксяново (534 чел.) |
| Общеобразовательная школа | учащ-ся | 144 |  | 320/70 |  |
| Спортивный зал при СОШ | м2 пл. пола | 60-80 | 42,7 | 288 | стандарт |
| Клубы сельских поселений на 0,2-1,0 тыс. чел. | пос. место | до 300 | 160 | 200 | 125 |
| Библиотека | тыс. том чит. мест | 6-7,5 5-6 | 4,0 | 9,5 10 | 237,5 |
| Магазины смешан. торговли | м2 торг. пл. | до 300 | 160 | 128 | 80 |
| ФАП | пос. в смену | 21 | 21 | 21 | 100 |
| Контейнер узла связи 168 ном | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Культовое здание - мечеть | объект |  | по заданию | 1 | 100 |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,13 | - |  |

| д. Маломаксютово (228 чел.) |
| --- |
| Начальная образоват. школа | учащ-ся | 144 | 33 | 12/6 | 36,4 |
| Клубы сельских поселений на 0,2-1,0 тыс. чел. | пос. место | до 300 | 69 | 180 | 261 |
| Магазины смешан. торговли | м2 торг. пл. | до 300 | 69 | 28 | 40,6 |
| ФАП | пос. в смену | 21 | 21 | 21 | 100 |
| Кладбище 1,3 га | га | 0,24 | 0,055 |  |  |
| д. Арларово (282 чел.) |
| Начальная образоват. школа | учащ-ся | 144 | 41 | 12/5 | 29,3 |
| Клубы сельских поселений на 0,2-1,0 тыс. чел. | пос. место | до 300 | 85 | 120 | 141 |
| ФАП | пос. в смену | 21 | 21 | 21 | 100 |
| Детс. оздор.-образоват. лагерь | мест | по задан. | - | 50 | 100 |
| Магазины смешан. торговли | м2 торг. пл. | до 300 | 85 | 45 | 53 |
| Кладбище 1,2 га | га | 0,24 | 0,068 |  |  |
| д. Хазиново (70 чел.) |
| Кладбище 3,6 га | га | 0,24 | 0,017 |  |  |

*) в с. Новоаптиково вместимость детского сада и общеобразовательной школы больше нормативной принята с учётом детей из других деревень сельского поселения, где эти детские учреждения отсутствуют.

Нормы обеспеченности на существующую численность населения приняты согласно ТСН РБ.

Потребность наличного населения Сайрановского сельсовета в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также нормативами, рекомендуемыми СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Распоряжением Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и другими отраслевыми нормами.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

таблица №3

| № п/п | Наименование предприятия | Отрасль | Численн. работаю-щих, чел. | Вид выпускаемой продукции | Площ. торгов. зала | Адрес расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Магазин ИП Хасанова Р. А. | торговля | 1 | смешанный | 45 | д. Арларово, ул. Пролетарская, 61 |
| 2. | Павильон «Юл» ИП Шагиев В. Н. | − // − | 1 | смешанный | 20 | с. Сайраново, ул. Надршина, 41 |
| 3. | Магазин ИП Хасанова Р. А. |  | 2 | смешанный | 54 | с. Сайраново, ул. Надршина, 14 |
| 4 | Павильон ИП Шамсутдинова Т. М. |  | 1 | смешанный | 20 | д. Биксяново, ул. Первомайская, 8 |
| 5. | Павильон ИП Зарипова Р. И. |  | 1 | смешанный | 8 | д. Биксяново, ул. Селеукская, 43а |
| 6 | Магазин ИП Хасанова Р. А. |  | 2 | смешанный | 100 | д. Биксяново, ул. Колхозная, 24 |
| 7 | Павильон ИП Шамсутдинова Т. М. |  | 1 | смешанный | 6 | д. Маломаксютово, ул. Каран-Елга, 32 |
| 8 | магазин ИП Загидуллина Л. |  | 1 | смешанный | 22 | д. Маломаксютово, ул. Каран-Елга, 16 |
| 9 | Павильон ИП Рахимов О. В. |  | 1 | продуктовый | 20 | с. Новоаптиково, ул. Мира, 5 |
| 10 | Магазин ИП Даутов Р. Р. |  | 7 | смешанный | 70 | с. Новоаптиково, ул. Мира, 24-1 |
| 11 | Павильон ИП Даутов Р. Р. |  | 2 | смешанный | 60 | с. Новоаптиково, ул. Центральная, 9 |
| 12 | Магазин ИП Абдуллина Ю. Р. |  | 3 | смешанный | 80 | с. Новоаптиково, ул. Северная, 8 |
| 13 | Павильон ИП Халитова Г. Р. |  | 2 | продуктовый | 18 | с. Новоаптиково, учительская |
| 14 | Киоск ИП Ямилова З. |  | 1 | смешанный |  | д. Арларово, ул. Пролетарская, 4 |
| 15 | Магазин ПО «Шихан |  |  | закрыт |  | д. Хазиново, ул. Октябрьская |
| 16 | Магазин ПО «Шихан |  |  | закрыт | 30 | д. Маломаксютово |
| 17 | Павильон ИП Попова Л. С. |  |  | промтовары | 20 | с. Новоаптиково, ул. Мира, 4 |

1.2.3. Производственная, коммунально-складская застройка.

Все объекты производственного и коммунально-складского назначения в населённых пунктах сельского совета расположены на бывших территориях и площадках, в зданиях и сооружениях колхоза «Коммунар».

В с. Новоаптиково сельскохозяйственное производство представлено ООО «Павловка» (62 работающих, 4916 га земель).

В остальных населённых пунктах животноводством, растениеводством и деревообработкой заняты малые предприятия – крестьянско-фермерские хозяйства.

Малое предпринимательство

в населенных пунктах сельского поселения Сайрановский сельсовет

таблица №4

| № п/п | Наименование предприятия | Адрес | Вид деятельности | Кол. рабочего персонала, чел. | Всего земель, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Павловка» | с. Новоаптиково, ул. Северная, 4 | Животноводство, растениеводство | 62 | 4916 |

В остальных деревнях сельскохозяйственные и другие производственные предприятия и коммунально-складские территории отсутствуют.

Экспликация предприятий представлена на чертеже «План современного использования территории (опорный план), схема комплексной оценки территории».

Малое предпринимательство в Сайрановском сельском поселении.

таблица №5

| № | Наименование предприятия | Отрасль | Численн. работающ. чел. | Вид выпуск. продукции | Площадь предпр. га | Адрес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сайраново |
| 1 | ИП Глава КФХ Исянов Рафис Рифович | Животноводство, растениеводство | 1 | Скот на убой: крупно-рогатый скот | 70 | д.Сайраново, ул.Советская, д.15 |
| 2 | ИП Глава КФХ Казакулов Рамил Мусиевич | Животноводство | 1 | Скот на убой: крупно-рогатый скот | - | с.Сайраново, ул.Надршина 38 |
| 3 | ИП Глава КФХ Садыков Айрат Айдарович | Деревообработка, животноводство | 1 | Скот на убой: крупно-рогатый скот, материалы из дерева | - | д.Сайраново ул.Советская, д.19 |
| Биксяново |
| 4 | ИП Глава КФХ Мурзагаллин Ришат Абдрафикович | Животноводство, растениеводство | 1 | Скот на убой: крупно-рогатый скот, лошади | 40 | д. Биксяново, ул.Колхозная 29 |
| 5 | ИП Глава КФХ Мурзагалина Гульсима Ражаповна | Животноводство, растениеводство | 1 | Скот на убой: крупно-рогатый скот | 10 | д. Биксяново, ул.Колхозная 8 |
| 6 | ИП Глава КФХ Шамсутдинов Фарит Ражапович | Животноводство, растениеводство | 1 | Скот на убой: крупно-рогатый скот | 11 | д. Биксяново, ул.Школьная 9 |
| Арларово |
| 1 | ИП Глава КФХ Нигматуллин Ильяс Файзрахманович | Животноводство | 1 | Скот на убой | - | д. Арларово, ул.Горная 16 |
| 2 | ИП Глава КФХ Алтынбаева Зульфия Гарифовна | Животноводство, растениеводство | 29 | Скот на убой: крупно-рогатый скот, овцы; зерно | 433 | г Ишимбаи, , ул Уральская, 36, , 67 |
| Маломаксютово |
| 1 | ИП Глава КФХ Ахметшин Ринат Салватович | Животноводство | 1 | Скот на убой | - | д Маломаксютово, ул Родниковая, 9 |
| 2 | ИП Глава КФХ Насритдинов Фаил Наилович | Животноводство | 1 | Скот на убой | - | д. Маломаксютово, ул.Каран-Елга 18 |
| Новоаптиково |
| 1 | ИП Глава КФХ Вахитова Резеда Рауфовна | Животноводство | 1 | Скот на убой | - | д. Новоаптиково,ул. Северная 26 |
| 2 | ИП Глава КФХ Кунаккулов Урал Фарвазович | Животноводство | 1 | Скот и птица на убой: крупно-рогатый скот, птица | - | с.Новоаптиково, ул.С.Юлаева 9 |
| 3 | Крестьянское хозяйство "Альтернатива" | Животноводство, растениеводство | 1 | Скот и птица на убой: крупно-рогатый скот, птица | 30 | д.Аптик, ул.З.Валиди, дом 1 |
| 4 | ИП Глава КФХ Латыпов Ражап Гайнуллович | Животноводство | 1 | Скот и птица на убой: крупно-рогатый скот, птица | - | д.Аптиково,ул. З. Валиди, 15 |

1.3. Объекты культурного наследия на территории сельского поселения

Согласно справке Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Минкультуры РБ от 13.10.2011г. № 11-07-19/584 в составе реестра недвижимых памятников культурного наследия на территории сельского поселения расположены выявленные памятники археологии:

1). Хазинская I пещера;

2). Хазинская I стоянка (на землях Иткуловского сельсовета);

3). Хазинская II пещера;

4). Хазинская II стоянка;

5). Маломаксютовское селище.

По закону Республики Башкортостан «Об объектах культурного наследия (о памятниках истории и культуры) народов Республики Башкортостан» от 07.11.2005 г. №224-3 эти памятники подлежат государственной охране.

Первые три памятника культурного наследия расположены за пределами проектируемых селитебных, производственно-коммунальных зон и трасс линейных объектов и генпланом не затрагиваются, четвёртый находится в огородах веками существующей деревни Маломаксютово (Карларово) – в скобках указано название другой деревни, расположенной на расстоянии 4 км к В-ЮВ от первой.

Объекты культурного наследия на территории сельского поселения

Сайрановский сельсовет

таблица №6

| № п/п | Наименование памятника | Местоположение памятника | Дати- ровка | Соврем.ис-пользование | Принятие на госохрану |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявленные памятники археологии |
| 1 | Хазинская I пещера | В 1 км СВ-нее д. Хазино, под скалистым карнизом крутого правого склона одной из балок, впадающих в долину р. Ши, на высоте 120 м над уровнем долины. |  | АПБ № 1327 | В |
| 2 | Хазинская I стоянка. Неудовлет-ворительное. | В 0,4 км Ю-нее д. Хазино, в 0,35 км Ю-нее ГЭС, у сухого оврага. Памятник расположен в 0,2 км южнее д. Хазиново, на землях Иткуловского сельсо-вета. На месте размещения стоянки была построена станция для перекачки воды из урочища Берхомут в г. Стерлитамак. Сейчас здесь закрытая и охраняемая стоянка. | Неизв. II тыс. летие до н. э. Срубная к-ра. Кадастровый № 0228060501. | АКБ № 1324 | ПСМ БАССР № 599 от 31.12. 1970 г. |
| 3 | Хазинская II пещера | В 20-25 м З-нее Хазинской I пещеры |  | АКБ № 1326 | В |
| 4 | Хазинская II стоянка. Удовлет-ворительное. | В 0,8 км Ю-нее д. Хазино, напротив горной лощины, в 0,75 км Ю-нее ГЭС. Памят-ник расположен в 1,3 км за-паднее д. Хазиново, на паш-не. Земли СПК «Коммунар», категория сельхозназначе-ния. | Неизв. Кадастровый № 0228120401. | АКБ № 1325 | ПСМ БАССР № 599 от 31.12. 1970 г. |
| 5 | Маломаксютовское селище | На территории д. Маломак-сютово (Арларово), в огородах | Железо | АКБ № 1328 | В |

См. справку в разделе «Исходно-разрешительная документация» и их местонахождение в графической документации нанесены на «Карте (схеме) положения поселения в структуре сельского совета».

1.4. Транспорт и дороги.

Основной транспортной магистралью, проходящей по территории Сайрановского сельского совета, является автомобильная дорога районного значения Ишимбай – Кинзябулатово – Биксяново – Новоаптиково – Салихово – Ишеево − Стерлитамак, которая обеспечивает связь поселения с административным центром Ишимбайского района, с другими поселениями, c Уфой и остальными городами и районами республики с выходом на автомагистраль Уфа − Оренбург.

Автомобильная дорога относится к IV категории с асфальтобетонным покрытием протяженностью 11,2 км в границах сельского совета. Важноее транспортное значение для сельсовета имеет автодорога Биксяново-Сайраново-Арларово.

Ближайшая железнодорожная станция – Салават, находится на железнодорожной линии Оренбург − Уфа.

Внутрихозяйственные связи осуществляются по дорогам IV−V категорий с твёрдым и усовершенствованным покрытием.

Основной вид транспорта в сельсовете – автомобильный. Движение маршрутных автобусов осуществляется автобусами ГУП «Башавтотранс». Для перевозки пассажиров по междугородним и пригородным маршрутам в Ишимбайском районе работает Ишимбайская  колонна Ишимбайского и Стерлитамакского АТП филиал ГУП «Башавтотранс».

Показатели существующей улично-дорожной сети

в границах населенных пунктов

таблица №7

| Наименование | Протяженость, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| Кинзябулатово-Новоаптиково | 11,2 |  |
| Биксяново-Арларово | 7,1 |  |
| Сайраново-Хазиново | 4,0 |  |

1.5. Планировочные ограничения градостроительного развития территории.

1.5.1. Ограничения по природным факторам. Природоохранные территории.

Природоохранные территории включают водоохранные зоны водоемов и запретных и нерестовых полос, а также полезащитные, пастбищезащитные и противоэрозионные леса, посадки вдоль магистралей. Все территории относятся к защитным лесам 1 группы.

1.5.2. Водоохранные зоны.

Для водных объектов водоохранная зона устанавливается в соответствии со ст. 65 Водного кодекса РФ  от 21.10.2013 г.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев и озер и на которых устанавлен специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Прибрежная защитная и береговая полосы.

Ширина прибрежной защитной полосы (ПЗП) устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

а) распашка земель;

б) размещение отвалов размываемых грунтов;

в) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой, которая устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья, согласно нормам, принимается 50 м.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, а береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более 10 км, составляет 5 м. Ширина водоохранной зоны озера, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера с акваторией менее 0,5 км2, равна 50 м. На территории сельского поселения озёр нет, при населённых пунктах имеются небольшие пруды.

Береговая полоса болот, природных выходов подземных вод не определяется.

Перечень рек на территории Сайрановского сельсовета.

таблица №8

| Водный объект | Длина, км | ВЗ, м | ПЗП, м | БП, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Селеук | 91 | 200 | 40 | 20 |
| р. Хажиновская Шида | 24 | 100 | 40 | 20 |
| р. Шида Сайрановская | 19 | 100 | 40 | 20 |
| Ручьи без названий | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

Леса I группы − запретные полосы лесов вдоль рек, полезащитные леса и леса вдоль автомобильных дорог. Защитные леса расположены по всему северу, вос-току и югу территории сельского поселения.

На территории Сайрановского сельсовета имеются водные источники и родники, уникальные по своему химическому составу и минерализации, используемые местным населением:

- источник «Берхомут», д. Хаджи;

- источник «Безымянный», д. Хаджи;

- источник «Живая вода», д. Арларово.

Особо охраняемые природные территории.

В перечень особо охраняемых природных территорий в Сайрановском сельсовете входят Хазинская пещера и источник Берхомут, занимающие территорию площадью 100 га (Постановление СМ БАССР от 17.08.1965г. №465).

Землепользователи – Макаровский л-з, Селеукское л-во, кв. 5.

Объекты охраны − уникальная пещера и источник, имеющий важное научное и хозяйственное значение. Пещера состоит из нескольких этажей. Внутри пещеры встречаются известняковые сталактиты и сталагмиты, кальцитовые ванны, плотины. Вход в пещеру диаметром около 1 м, длина пещеры более 100 м.

Берхомут – карстовый источник, относится к типу восходящих напорных родников. По химическому составу вода гидрокарбонатно-кальциевая. Источник расположен на абсолютной высоте 219,5 м, что на 60 м выше самой высокой − западной отметки и на 90 м самой низкой – восточной отметки Стерлитамака.

На охраняемой природной территории произрастают типичные варианты растительности западного макросклона Южного Урала: популяции редких видов растений (эфедра двухколосковая, ковыль перистый, тонконог жестколистный, шиверекия подольская, минуарция Крашенинникова, гводика иглолистная, лен уральский, астрагал Гельма, остролодочник сходный, копеечник крупноцветковый, тимьян клоповй, ясенец голостолбиковый и др.) − типичные и редкие растительные сообщества.

Назначение охраняемой природной территории:

- охрана и рациональное использование всего природного комплекса.

- охрана пещерной фауны.

- охрана биоразнообразия.

Земли рекреационного назначения.

В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, пригородные зеленые зоны, леса при наличии памятников природы и лечебных ресурсов, охраняемые природные ландшафты, охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы. Размещение объектов рекреации см. «Опорный план. План современного использования территории».

На землях пригородных зеленых зон запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, санитарно-гигие-нических и рекреационных функций.

Учреждения отдыха.

таблица №9

| Наименование учреждения, литер по плану | В чьём ведении находится | Местоположение | Расстояние от населён. пункта, вид транспорт- ной связи | Колич-во мест | Год пос-тройки | Размер земель. участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Радуга» | ООО ДООЛ «Радуга» | Ишимбайский р-н, Сайрановский сельсовет д. Арларово | В д. Арларово Автобус | 50 | 1996 |  |

Территории месторождений.

Из полезных ископаемых Сайрановский сельсовет для местных нужд − ремонта дорог разрабатывает карьеры по добыче строительного грунта: щебня, песка и гравия. Расположение карьеров см. на опорном плане и в разделе исходно-разрешительной документации.

Добыча стройматериалов на территории сельского поселения.

таблица №10

| № | Наименование | Местоположение | Расстоян. от ближайшей застройки, км | Территория, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Новоаптиково | песок, гравий, галечник | 2,0 | 0,3 |
| 2 | с. Сайраново | −//− | 0,25 | 0,25 |

1.5.3. Ограничения по техногенным факторам.

Санитарно-защитные зоны от основных сельскохозяйственных предприятий.

Фермы крупного рогатого скота (менее 1200голов), коневодческие, овцеводческие (5-30 тыс. голов), свинофермы до 4,0 тыс. голов, птицеводческие (до 100 тыс. кур-несушек) – III класс вредности – размер СЗЗ – 300 м.

Сельхозпредприятия в пределах сельского поселения

таблица №11

| № | Наименование | Адрес | Направление хозяйства | Числен. членов с/х предпр. | Всего земель га | Колич. голов КРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ООО «Павловка» | с. Новоаптиково ул. Северная, 4 | животноводство, растениеводство | 62 | 4916 | нет инфор-мации |

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

− обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

− создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

− организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов. Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

Перечень предприятий – загрязнителей и их санитарно-защитные зоны.

таблица №12

| Наименование предприятия (объекта) | Основной вид деятельности | Размеры СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| с. Новоаптиково |
| ООО «Павловка» | МТМ, зерносклад | 100м |
|  | МТФ | 300м |

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, устанавливаемых действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). Перечень ограничений представлен в таблице №13.

Регламенты использования территории санитарно-защитных зон предприятий.

таблица №13

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - Жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - Рекреационные зоны и отдельные объекты; - Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огород-ные участки; - Склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - Спортивные сооружения; - Парки; - Образовательные и детские учреждения; - Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство; - Пожарные депо; - Бани, прачечные; - Объекты торговли и общественного питания; - Мотели; - Гаражи; - Площадки и сооружения для хранения об-щественного и индивидуального транспорта; - Автозаправочные станции; - Связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - Местные транзитные коммуникации, неф-тегазопроводы, ЛЭП, электроподстанции; - Артезианские скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - Канализационные насосные станции; - Сооружения оборотного водоснабжения; - Питомники растений для озеленения промплощадки и санитарно-защитной зоны; - Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

1.5.4. Земли специального назначения.

Санитарно-защитные зоны от объектов специального назначения:

  - СЗЗ от сельских кладбищ – 50м;

  - СЗЗ от свалок ТБО – 1000м;

  - СЗЗ от скотомогильников – 1000м, (от биотермических камер – 500м).

Кладбища.

В пределах поселения расположены сельские кладбища с СЗЗ 50 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция. Все существующие кладбища благоустроены в соответствии с нормативными требованиями:

1. Территории ограждены.

2. Организованы подъездные пути.

3. Наличие автостоянок.

4. Предусмотрены помещения для хранения инвентаря.

5. Наличие мусоросборников.

таблица №14

| Наименование | Местоположение | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладбища |
| с. Новоаптиково | 1. на северо-восток 2. на юго-восток | 0,63 0,52 | 0,7 4,0 | нет данных |
| с. Сайраново | на северо-запад | 0,125 | 4,8 | −//− |
| д. Арларово | на северо-запад | 0,125 | 1,2 | −//− |
| д. Маломаксютово | на север | 0,15 | 1,3 | −//− |
| д. Хазиново | на северо-запад | 0,425 | 3,6 | −//− |
| д. Биксяново | нет данных | нет сведений | нет с | −//− |

Свалки твёрдых бытовых отходов.

По данным администрации сельского поселения на территории Сайрановского сельсовета находятся свалки – по одной в каждом населённом пункте:

таблица №15

| Наименование | Местоположение | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность территории, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Свалки |
| с. Новоаптиково | юго-западная сторона | 6,5 | 1,8 | Нет данных |
|  | −//− | 0,1 | 2,2 | −//− |
| с. Сайраново | северо-запад. сторона | 0,5 | 0,5 | −//− |
| д. Арларово | северная сторона | 0,15 | 0,1 | −//− |
| д. Маломаксютово | северная сторона | 0,38 | 0,2 | −//− |
| д. Хазиново | северо-запад. сторона | 1,3 | 0,2 | −//− |
| д. Биксяново | восточная сторона | 0,5 | 1,9 | −//− |

Скотомогильники.

На территории сельского поселения Сайрановский сельсовет расположена одна действующая биометрическая яма в 0,5 км к юго-востоку от жилой застройки с. Новоаптиково. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 скотомогильники (биометрические ямы) – объекты II класса и санитарно-защитные зоны от них составляют 500 м.

Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (1995 г.), а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

таблица №16

| Наименование | Местоположение | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность террит. % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скотомогильники |
| с. Новоаптиково | юго-восток | 0,5 | 0,02 | нет данных |

Коридоры инженерно-транспортных коммуникаций.

По территории Сайрановского сельсовета проложены подземные коммуникации газопроводов высокого давления для обеспечения населённых пунктов природным газом, ВЛ-10 кВ, оптико-волоконной связи.

1.5.5. Охранные зоны электрических сетей.

Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные  кабельные линии электропередачи. Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан», охранные зоны линий электропередач − это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м − для ВЛ до 20 кВ, 15м − для ВЛ 35 кВ, 20 м − для ВЛ 110 кВ, 300 м − ПС (35/10 кВ).

1.5.6. Охранные зоны линий и сооружений связи.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95. №578.

1.5.7. Охранные зоны систем газоснабжения.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны.

По территории проектирования проходят газопроводы высокого давления обеспечивающие населенные пункты природным газом. Охранная зона вдоль трассы газопровода в соответствии с СП 42-101-2003 составляет 15 м. В пределах охранной зоны запрещается производить строительство сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы.